# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку медицинской мебели для детской поликлиники

(предмет закупки)

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество | Характеристики объекта закупки, требования к товарам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка | Шт. | 7 | Смотровая. Ложе кушетки 2-секционное с возможностью механической регулировки наклона подголовника. Длина ложа кушетки не более 1800 мм. Ширина ложа кушетки не более 560 мм. Высота ложа не более 520 мм. Угол наклона подголовника ложа не менее 45 градусов. Каркас - стальная профильная труба не менее 25 х 25 мм. Цвет каркаса белый. Основа Ложе и подголовника ЛДСП. Толщина обивки поролоном не менее 20 мм. Бесшовная обивка из кожзаменителя. Цвет фисташковый. Максимальная нагрузка не более 160 кг. |
| 2 | Стол пеленальный | Шт. | 22 | Стол предназначен для оснащения палат, кабинетов и других комнат в медицинских учреждениях и организациях. Габаритные размеры изделия: Ширина, не более 850 мм, Глубина, не более 750мм, Высота, не более 980 мм. Стол состоит из боковых, горизонтальных и задней стенок. Конструкция каркаса сборно-разборная. Боковые, горизонтальные и задняя стенки, двери выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Боковые стенки соединяются с горизонтальными и задней стенками при помощи одноэлементных стяжек – евровинтов. Боковые стенки спереди сверху имеют закругления. Стол устанавливается на пластиковые нерегулируемые подпятники, крепящиеся к нижним торцам боковых стенок. Изделие имеет два отделения, расположенных по вертикали, образованных боковыми и горизонтальными стенками. Верхнее отделение, образованное выступами боковых и задней стенки, представляет собой рабочую зону – столешницу размером не менее 980*750 мм. Расстояние от пола до столешницы не менее 850 мм. Матрасик высотой не менее 20 мм. Цвет матрасика фисташковый. |
| 3 | Стол манипуляционный | Шт | 5 | Столик предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и т.д., а также для доставки их в палаты в пределах больничного корпуса. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Количество полок, не менее 2. Количество выдвижных ящиков, не более 1. Материал полок и ящиков нержавеющая сталь. Установлен на колесах из резины, диаметром не менее 50 мм. Размеры: Длина не менее 645 мм. Ширина не менее 425 мм. Высота не более 860 мм. |

Год выпуска не ранее 2019 г.

В целях получения товара соответствующего качества, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при описании объекта закупки использовались дополнительные (нестандартные) характеристики, которые не установлены, не предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.