ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт теплового узла в здании детской поликлиники по адресу: г.Саяногорск, Центральный микрорайон,№7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм/7,38*27=199,26 | м | 27 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | м | 30 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | м | 27 |
| 4 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм /мусор 13кг*2=26кг | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5/мусор 12 кг | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж: грязевиков | шт | 2 |
| 7 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 13 |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 1 |
| Монтажные работы |
| Тепловой пункт №1 |
| Тепловой пункт №1. Блок отопления и вентиляции |
| 10 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 13 |
| 11 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм/15мм | шт | 2 |
| 12 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 7 |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (фильтр) | шт | 3 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 13 |
| 15 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 65 мм/прим. диафрагма | шт | 2 |
| 16 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |
| 17 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 18 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 11 |
| 19 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 20 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | шт | 1 |
| 21 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм/25мм | шт | 1 |
| 22 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм/65мм | шт | 2 |
| 23 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 24 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 65 мм | шт | 4 |
| 25 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |
| 26 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3 | шт | 1 |
| Тепловой пункт №1. Блок ГВС |
| 27 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 8 |
| 28 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 4 |
| 29 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (фильтр) | шт | 3 |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 9 |
| 31 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм/15мм | шт | 2 |
| 32 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 мм/25мм | шт | 1 |
| 33 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | шт | 1 |
| 34 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 35 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 36 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм/65мм/80мм | шт | 2 |
|  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 37 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |
| Трубопроводы |
| 38 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 150 мм | м | 02 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 8 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм | м | 8 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | м | 5 |
| 42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 5 |
| 43 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 18 |
| 44 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | м3 | 0,8 |
| Тепловой пункт №1 Электромонтажные работы |
| Электроснабжение |
| 45 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 115 |
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 90 |
| 47 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 25 |
| 48 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 115 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 90 |
| 49 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 25 |
| Заземление |
| 50 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | м | 15 |
| Тепловой пункт №1 Пусконаладные работы |
| 51 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 3 |
| 52 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 7 |
| 53 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 изм | 5 |
| Тепловой пункт №2 |
| Тепловой пункт №2. Блок отопления и вентиляции |
| 54 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 9 |
| 55 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм/15мм | шт | 2 |
| 56 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 7 |
| 57 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (фильтр) | шт | 2 |
| 58 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (фильтр) | шт | 1 |
| 59 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |
| 60 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 13 |
| 61 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм/прим. диафрагма | шт | 2 |
| 62 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 63 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3 |
| 64 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 9 |
| 65 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 66 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 1 |
| 67 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 68 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | шт | 1 |
| 69 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 70 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром до 50 мм | шт | 4 |
| 71 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |
| 72 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | шт | 1 |
| Тепловой пункт №2. Блок ГВС |
| 73 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 8 |
| 74 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 4 |
| 75 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (фильтр) | шт | 1 |
| 76 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (фильтр) | шт | 1 |
| 77 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4 |
| 78 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 5 |
| 79 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт | 3 |
| 80 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | шт | 1 |
| 81 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 |
| 82 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 83 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 84 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 85 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 86 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |
| Трубопроводы |
| 87 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм, 89 мм | м | 13 |
| 88 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 3 |
| 89 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | м | 11 |
| 90 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 14 |
| 91 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 13 |
| 92 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | м3 | 0,5 |
| 93 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 6,61 |
| 94 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза | м2 | 6,61 |
| Тепловой пункт №2 Электромонтажные работы |
| 95 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 100 |
| 96 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 100 |
| Тепловой пункт №2 Пусконаладочные работы |
| 97 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм | 5 |
|  |  | Ведомость материалов |  |  |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тепловой узел №1 |
| 1 | Утеплитель | легкий стекловолокнистый толщиной не менее 50 мм с односторонним нанесением фольги, для теплозвукоизоляции. | м2 | 16,32 |
| 2 | Термометр | Стеклянный. прямой,технический, исп. 1/5,, термометрическая .жидкость - керосин, диапазон измерения от 0 до 200 гр цена деления шкалы 1. | шт. | 11 |
| 3 | Клапан | Регулирующий, 2-х ходовой ,материал корпуса –, красная латунь ,пропускная способность не менее 16 кубических метров в час, условный проход менее 32мм(Dn32) ,диаметр штока не менее 5,5мм, , | шт. | 1 |
| 4 | Клапан | Регулирующий, 2-х ходовой ,материал корпуса –, красная латунь, пропускная способность не менее 16 кубических метров в час, условный проход менее 40мм (Dn32) ,диаметр штока не менее 5,5мм, , | шт. | 1 |
| 5 | Бак расширительный | для отопления, напольный вертикальный мембранный, объем не менее 200л Материал корпуса: Сталь углеродистая с эпоксиполиполиэфирным наружным покрытием красного цвета Диапазон рабочих температур теплоносителя: -10...+100 Материал ниппеля: латунь Тип мембраны: заменяемая | шт. | 1 |
| 6 | Диафрагма | «дроссельная» или «расходомерная диафрагма» устройство, которое представляет собой металлический диск с условным диаметром не менее 65мм с отверстием не менее 3мм, вставляемый в трубу для местного увеличения гидравлического сопротивления потоку жидкости, пара или газа. Применяется в паровых котлах, теплообменниках | шт. | 2 |
| 7 | Теплообменник | пластинчатый разборный одноходовой пластинчатый разборный одноходовой. Типоразмер пластин 014,количество пластин не менее 30,номинальный размер патрубков не менее 50мм количество каналов первого хода состоящих из мягких пластин не менее 5, количество каналов второго хода состоящих из одной мягкой и одной жесткой пластины не менее 10 | шт. | 1 |
| 8 | Теплообменник | пластинчатый разборный одноходовой. Типоразмер пластин 015М,количество пластин не менее 40,номинальный размер патрубков не менее 50мм количество каналов первого хода состоящих из жестких пластин не менее 5, количество каналов второго хода состоящих из одной мягкой и одной жесткой пластины не менее 15 | шт. | 1 |
| 9 | щит | Корпус металлический с монтажной платой высота не менее250мм,ширина не менее 300мм,глубина не менее150мм размер монтажной панели высота не менее 180мм,ширина не менее 230мм, количество вводов снизу не менее 6шт, диаметр отверстий не менее 0,28мм | шт | 1 |
| 10 | Провод | Провод силовой желто-зеленого цвета однопроволочный ,количество жил: 1, диаметр жилы не менее 6мм2 изоляция жил - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с низким газо- дымовыделением, . Материал жилы: Медь, Форма жилы: Круглая | м | 15,3 |
| 11 | Кабель | монтажный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, с пониженным газо- дымовыделением, экранированный для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном напряжении до 500 В. Должен содержать не менее 4 жил сечением не менее 0.5 мм2 . Жилы изготовлены из высококачественного материала – медь луженая | м | 20,4 |
| 12 | Контактор | Кнопочный, применяется для пуска и остановки двигателей, а также их защиты в случае обрыва фазы. Изделие рассчитано на номинальный ток не менее 9 ампер и напряжение изоляции не менее 660 вольт. Выдерживает кратковременную нагрузку не менее162 ампер и импульсное напряжение не менее 6 киловольт. Коммутационная износостойкость составляет не менее 1 млн. циклов; при допустимой частоте включений – не менее1200 в час. Контактор поставляется в оболочке. Конструкция непроницаема для брызг и капель, а также полностью защищена от контакта. Устройство оборудовано кнопками управления и электротепловым реле. Общее количество полюсов | шт | 1 |
| 13 | Кабель | монтажный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, с пониженным газо- дымовыделением, экранированный, для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном напряжении до 500 В. Должен содержать не менее 2 жил сечением не менее 0.5 мм2 . Жилы изготовлены из высококачественного материала – медь луженая | м | 61,2 |
| 14 | Шкаф | Управления насосами не менее 2 –х насосов.Тип управления- релейное регулирование, мощность номинальная не менее 1,5 кВт Ток минимальный 2,5А ток максимальный 4,0А,материал корпуса-металл,пластик, габаритные размеры В*Ш*Г 400*300*200 | шт | 1 |
| Тепловой узел №2 |
| 15 | Утеплитель | легкий стекловолокнистый толщиной не менее 50 мм с односторонним нанесением фольги, для теплозвукоизоляции. | м2 | 10,2 |
| 16 | Термометр | Стеклянный. прямой,технический, исп. 1/5, термометрическая .жидкость - керосин, диапазон измерения от 0 до 200 гр цена деления шкалы 1. | шт. | 11 |
| 17 | Клапан | Регулирующий, 2-х ходовой ,материал корпуса –, красная латунь ,пропускная способность не менее 6,3 кубических метров в час,условный проход не менее 20мм(Dn20) ,диаметр штока не менее 5,5мм, | шт. | 1 |
| 18 | Клапан | Регулирующий, 2-х ходовой ,материал корпуса –, красная латунь ,пропускная способность не менее 16 кубических метров в час, условный проход не менее 32мм(Dn32) ,диаметр штока не менее 5,5мм, , | шт. | 1 |
| 19 | Бак расширительный | для отопления, напольный вертикальный мембранный, объем не менее 50л Материал корпуса: Сталь углеродистая с эпоксиполиполиэфирным наружным покрытием красного цвета Диапазон рабочих температур теплоносителя: -10...+100 Материал ниппеля: латунь Тип мембраны: заменяемая | шт. | 1 |
| 20 | Диафрагма | «дроссельная» или «расходомерная диафрагма» устройство, которое представляет собой металлический диск с условным диаметром не менее 40мм с отверстием не менее 3мм, вставляемый в трубу для местного увеличения гидравлического сопротивления потоку жидкости, пара или газа. Применяется в паровых котлах, теплообменниках | шт. | 2 |
| 21 | Теплообменник . | пластинчатый разборный одноходовой. Типоразмер пластин 006,количество пластин не менее 20,номинальный размер патрубков не менее 32мм | шт. | 1 |
| 22 | Теплообменник . | пластинчатый разборный одноходовой. Типоразмер пластин 015М,количество пластин не менее 30,номинальный размер патрубков не менее 50мм количество каналов первого хода состоящих из жестких пластин не менее 5, количество каналов второго хода состоящих из одной мягкой и одной жесткой пластины не менее 10 | шт. | 1 |
| 23 | Щит | Корпус металлический с монтажной платой высота не менее250мм,ширина не менее 300мм,глубина не менее150мм размер монтажной панели высота не менее 180мм,ширина не менее 230мм, количество вводов снизу не менее 6шт, диаметр отверстий не менее 0,28мм | шт | 1 |
| 24 | Кабель | монтажный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, с пониженным газо- дымовыделением, экранированный для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном напряжении до 500 В. Должен содержать не менее 4 жил сечением не менее 0.5 мм2 . Жилы изготовлены из высококачественного материала – медь луженая | м | 20,4 |
| 25 | Контактор | Кнопочный, применяется для пуска и остановки двигателей, а также их защиты в случае обрыва фазы. Изделие рассчитано на номинальный ток не менее 9 ампер и напряжение изоляции не менее 660 вольт. Выдерживает кратковременную нагрузку не менее162 ампер и импульсное напряжение не менее 6 киловольт. Коммутационная износостойкость составляет не менее 1 млн. циклов; при допустимой частоте включений – не менее1200 в час. Контактор поставляется в оболочке. Конструкция непроницаема для брызг и капель, а также полностью защищена от контакта. Устройство оборудовано кнопками управления и электротепловым реле. Общее количество полюсов | шт | 1 |
| 26 | Кабель | монтажный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести, с пониженным газо- дымовыделением, экранированный, для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном напряжении до 500 В. Должен содержать не менее 2 жил сечением не менее 0.5 мм2 . Жилы изготовлены из высококачественного материала – медь луженая | м | 61,2 |
| 27 | Шкаф | Управления насосами не менее 2 –х насосов.Тип управления- релейное регулирование, мощность номинальная не менее 1,5 кВт Ток минимальный 2,5А ток максимальный 4,0А,материал корпуса-металл,пластик, габаритные размеры В*Ш*Г 400*300*200 | шт | 1 |

При составлении описания объекта закупки не используются показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) материалов и качественных характеристик объекта закупки, поскольку они не предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

1.Основные требования

1.1.Работы должны быть выполнены в соответствии  требованиям настоящего технического задания, проектной документации (во вложении), сметной документации (во вложении).

1.2 Организация и производство работ с использованием отделочных материалов, должны соблюдаться  с соблюдением требований Часть2. «Строительное производство», «Федеральный закон от 22 июля 2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.3. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им   материалах (наименование, производитель, качество, расцветка, ГОСТ и ТУ), обеспечены техническими паспортами, сертификатами и получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил  использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену, Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполненных с использованием этих материалов. Подрядчик должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положением по экологической и пожарной безопасности.

1.4. При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться проектом и инструкциями заводов –изготовителей по монтажу. Должны быть обеспечены плотность соединений, прочность крепления элементов и исправность запорной  и регулирующей арматуры КИП

Монтаж трубопроводов теплового пунктов ведется по сварке. Крепление труб осуществляется на опорах. Подключение электрооборудования произвести  согласно руководств по монтажу и эксплуатации.

Циркуляционные насосы  монтируются на вертикальных или горизонтальных трубопроводах. Ось вращения насоса должна находится в горизонтальной плоскости .После окончания работ трубопроводы и оборудование промываются .испытываются на герметичность. После гидравлического испытания  трубопроводы изолируются . До ведения работ по тепловой  изоляции трубопроводы, арматура, опоры должны быть тщательно очищены от грязи и ржавчины ,затем производится грунтовка краской  Все монтажные  и изоляционные работы  должны быть выполнены  при техническом надзоре с составлением актов  освидетельствования скрытых работ. После  выполнения монтажных работ  производятся  пуско-наладочные работы  оборудования ТП с целью обеспечения  требуемых параметров теплоносителя подаваемого из ТП в систему отопления и вентиляции

2. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

2.1 Транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно - разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий.

2.2 Проведение необходимых мероприятий по охране  труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

2.3 Осуществление в соответствии  с требованиями санитарии систематической, а по завершении работ - окончательной уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов.

Подрядчик несет ответственность и обеспечивает:

2.1.1 Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной	безопасности.

2.1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

2.1.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

2.1.4. Применяемые материалы должны быть новыми

2.1.5. Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком.

3. Требования по объему, сроку гарантий качества на результаты работ:

3.1.Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается  дата подписания сторонами Акта выполненных работ, Гарантийный срок составляет не менее 36  мес.

В течение гарантийного срока прерывается на все время, на  протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

При обнаружении дефектов Подрядчик своими силами в кратчайший срок переделывает эти работы с надлежавшим качеством.

4. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Подрядчику:

4.1. Все работы выполняются в соответствии с действующими требованиями СНиП, ГОСТ и действующей Законодательством РФ.

4.2. Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Работы по проведению ремонта производятся в рабочие дни с 08-00 до 17-00.